## Slide 1: KÓTOVANÉ PROMÍTÁNÍ
základní konstrukční úlohy

## Slide 2: -každou složitější konstrukční úlohu se snažíme rozčlenit na jednotlivé základní „kroky“ - jejich bezpečná znalost je NEZBYTNÁ

## Slide 3: stopy roviny určené třemi body
p- stopa roviny α

## Slide 4: průsečnice rovin
r- průsečnice rovin α, β

## Slide 5: průsečík přímky s rovinou
R- průsečík přímky a s rovinou α

## Slide 6: přímka kolmá k dané rovině
Bodem A veďte kolmici k dané rovině α.

## Slide 7: rovina kolmá k dané přímce
Bodem C veďte rovinu γ kolmou na přímku AB.

## Slide 8: Komplexní úloha
Přímkou a = PN proložte takovou rovinu, aby protínala roviny α, β ve dvou rovnoběžných přímkách.
P[6;10;0], N[-4;0;4],
α(-5; 12,5; 2,5), β (4,5; 4; 4,5)

## Slide 9: Prostorové řešení
Má-li hledaná rovina protínat dané roviny v rovnoběžných přímkách, musí být rovnoběžná s průsečnicí daných rovin.
postup
1. průsečnice rovin α, β – r
2. rovina určená přímkami a,r

## Slide 10: Řešení v kótovaném promítání

## Slide 11: Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. Zdroje: POMYKALOVÁ, E.: Deskriptivní pro střední školy. 1. vydání. Praha: Prometheus, 2010. ISBN 978-80-7196-400-1. SUCHOHRADSKÝ O.: Cvičení z deskriptivní geometrie. 1. vydání. Hradec Králové : Pedagogická fakulta v Hradci Králové, 1977